## Slide 1: コンピュータの しくみ
情報Ⅰ Ｎｏ．１３
コンピュータはどのように動いているだろう？

## Slide 2: 【ＴＲＹ】 予算税込み10万円以内で性能のいいパソコンを探してみよう
Lenovo
IdeaPad Slim 3
ﾒｰｶｰ：Lenovo
型番：IdeaPad Slim 3
画面：14.0型
CPU： Core™ i5-13420H
ﾒﾓﾘ：16GB
ｽﾄﾚｰｼﾞ：SSD512GB
OS：Windows11
ｱﾌﾟﾘ：MS Office 2024搭載
ﾊﾞｯﾃﾘｰ：14.1時間
\99,800
Windows11
MS Office 2024
Core™ i5-13420H
16GB
SSD512GB
Amazon
14.0型
\99,800（税込）
ここが性能に関係する

## Slide 3: 調べるポイント・・
ＯＳ | 基本ソフトのこと （例）Windows11、iOs
アプリ | 付属しているソフトのこと （例）Office
ＣＰＵ | コンピュータの頭脳のこと （例）Core-i5 Ryzen3
メモリ | ＣＰＵが作業する場所のこと
ストレージ | データを保存する場所のこと （例）HDD250GB SSD512GB

## Slide 4: 性能がいいとは？
https://azby.fmworld.net/usage/closeup/20131023/page2.html
・CPUの性能がいい
Corei7＞Corei5＞Corei3
Ryzen7＞Ryzen5＞Ryzen3
・メモリ・ストレージが多い

## Slide 5: ここで学ぶのはコレ！
ＯＳ | 基本ソフトのこと （例）Windows11、iOs
アプリ | 付属しているソフトのこと （例）Office
ＣＰＵ | コンピュータの頭脳のこと （例）Core-i5 Ryzen3
メモリ | ＣＰＵが作業する場所のこと
ストレージ | データを保存する場所のこと （例）HDD250GB SSD512GB

## Slide 6: １．コンピュータの 基本的な構成

## Slide 7: 【知識の整理】 ①-1コンピュータの基本的な構成と役割
（ハードウェア） ＝物理的な 装置のこと | 入力装置 | ・データを入力する装置 （例）キーボード、マウス、ペンタブレット | 
 | 記憶装置 | 主記憶装置（メインメモリ） ・必要なデータ・命令を一時的に記憶し処理 電源が落ちるとデータは消える（例）メモリ | 
 |  | 補助記憶装置（ストレージ） ・データやプログラムを長期的に記憶・保存 電源が落ちてもデータは消えない（例）HDD、SSD | 
 | 制御装置 | （CPU） 中央演算装置 | コンピュータ全体を制御
 | 演算装置 |  | 計算やデータの演算を行う
 | 出力装置 | ・結果を出力する装置 （例）ディスプレイ、プリンタ、スピーカー | 
作業：プリントの【知識の整理】の空欄を埋めましょう。

## Slide 8: 【確認課題】
①語群のハードウェアを種類別に分類してみよう
入力装置 | 記憶装置 | 制御装置 演算装置 | 出力装置
語群：ＣＰＵ キーボード デイスプレイ
プリンタ メインメモリ ハードディスク

## Slide 9: 【知識の整理】 ①-2（インターフェイス）＝機器をつなぐ規格
（Bluetooth）
（ WiFi ）
（ USB ）
＝機器の接続規格
＝無線LANの接続規格
＝近距離通信の規格
他に何がある？
ＨＤＭＩ、イーサネット（有線ＬＡＮ）
作業：プリントの【知識の整理】の空欄を埋めましょう。

## Slide 10: ２．ソフトウェアとＯＳ

## Slide 11: 【知識の整理】 ②ソフトウェアとＯＳ
(ソフトウェア) ＝プログラム | （ＯＳ・ 基本ソフトウェア） | ハードを制御し、アプリを動作させるプログラム （例）Windows、iOSなど
 | （アプリ・ 応用ソフトウェア） | 特定の目的のためのソフト （例）文書作成、表計算、 プレゼン、ゲームなど
iOS
作業：プリントの【知識の整理】の空欄を埋めましょう。

## Slide 12: 【確認課題】②
iPadに入っているソフトウェアについて調べて書きだそう
ＯＳ・ 基本ソフトウェア | アプリケーション・ソフトウェア ☞３つ
ｉＯＳ・・・・・ | カメラ、・・・（３つ以上）
設定→一般→ソフトウェアアップデート
iOS

## Slide 13: ３．ＣＰＵとメモリ

## Slide 14: 【知識の整理】 ③-1 ＣＰＵの処理の流れ
読み込み（Fetch） | メモリから実行する命令をCPUの中の記憶装置（レジスタ）に読み込む
解読（Decode） | 取り込んだ命令をCPUが理解できる形式に変換し、命令を解読します
実行（Execute） | 解読された命令を実行します
出 力 （store） | 実行した結果をレジスタやメモリに出力します→さらに出力装置へ
２＋３
２に３を加える
足すと
５
答えは
５

## Slide 15: 【知識の整理】 ③-1 メモリの仕組み
メモリセル（メモリの中の情報を記憶する回路）に０と１の情報を記憶している
メモリセルを数百万～数十億個集めた半導体素子を使う

## Slide 16: 参考 ｉｐｈｏｎｅのＣＰＵの進化
 |  | iPhone3 | iPhone7 | iPhone15
処理を 速く | クロック 周波数 | 620MHz 6.2億/秒 | 2.33GHz 23億/秒 | 3.8GHz 38億/秒
処理量 を増やす | ビット数 bit:ﾋﾞｯﾄ | 32bit 約42億 | 64bit 約1844京 | 64ｂｉｔ 約1844京
行う部分 を増やす | コア数 | １コア | ４コア | ６コア
メモリ | 128MB | 2GB | 8GB
ストレージ | 16GB | 256GB | 1TB
速度は6倍
量は
42億倍
コアは
6倍
メモリは
6４倍

## Slide 17: 【知識の整理】 ③-2 ＣＰＵ高速化の工夫
処理を 速く | クロック 周波数 Hz：ﾍﾙﾂ | CPUが１秒間に発するクロック信号の数 →多いと処理が速い （例）1GHz＝10億回/1秒のクロック信号
処理量 を増やす | ビット数 bit:ﾋﾞｯﾄ | CPUが1度に扱えるデータ量 →多いと1度に大量のデータを扱える （例）64ビット＝一度に2の64乗（1844京）個
処理を行う部分を増やす | コア数 | CPUで実際に処理を行うコアの数 →並列処理できる数が多いと性能が高い （例）6コア（iphone15）＝同時に6コアで処理
☞クロック周波数は作業の速さ、ビット数は一度に処理する量、コア数は人数

## Slide 18: 【確認課題】
③次のCPUの数値から性能を読み取ろう。
Corei5-13420H クロック数 4.6GHz ビット数 64bit コア数 8コア | 1秒間に4.6×10億＝（ ）億回発出 1度に2の（ ）乗＝1844京のデータを処理できる 同時に（ ）個のコアで並列処理
※参考 1GHz＝1秒間に10億回
今の主流は64bit
クロック数とコア数が多いCPU・パソコンが高性能！

## Slide 19: ４．ＣＰＵと論理回路

## Slide 20: コンピュータは電気回路で計算
コンピュータは電気回路の集合体
①入力→スイッチのＯＦＦ（０）とＯＮ（１）の信号に変換
②電気回路に従ってＯＦＦ（０）とＯＮ（１）の信号で出力
・３つの電気回路を組み合わせて計算をしている

## Slide 21: 論理回路①ＡＮＤゲート
ＡとＢの両方がＯＮ（１）のときだけ
Ｆの電気がＯＮ（１）となる
Ａの入力 | Ｂの入力 | Ｆの出力
０ | ０ | ０
０ | １ | ０
１ | ０ | ０
１ | １ | １
１
１
１

## Slide 22: 論理回路②ＯＲゲート
ＡかＢのどちらか一方がＯＮ（１）であれば
Ｆの電気がＯＮ（１）となる
Ａの入力 | Ｂの入力 | Ｆの出力
０ | ０ | ０
０ | １ | １
１ | ０ | １
１ | １ | １
０
０
０

## Slide 23: 論理回路③ＮＯＴゲート
ＡがＯＮ（１）のときだけ、Ｆの電気がＯＦＦ（０）となる
Ａの入力 | Ｆの出力
０ | １
１ | ０
０
１

## Slide 24: 【知識の整理】 ①３つの論理回路

## Slide 25: 【ＴＲＹ】 次の回路図での 演算結果を答えよう
☆＋★ の演算 → Ａに☆ Ｂに★を入力する
出力結果：Ｃが◇、Ｓが◆ →◇◆(2)

## Slide 26: 【ＴＲＹ】 次の回路図での 演算結果を答えよう
０
０
０
０
０
１
０
出力結果：Ｃが０、Ｓが０ →００(2)
０
０
０
０
０
０
０＋０ の演算 → Ａに０ Ｂに０を入力する

## Slide 27: 【ＴＲＹ】 次の回路図での 演算結果を答えよう
☆＋★ の演算 → Ａに☆ Ｂに★を入力する
出力結果：Ｃが◇、Ｓが◆ →◇◆(2)

## Slide 28: 【ＴＲＹ】 次の回路図での 演算結果を答えよう
０
１
０
１
０
１
０
１
０
１
１
？
０
出力結果：Ｃが0、Ｓが？ →０１(2)
０＋１ の演算 → Ａに０ Ｂに１を入力する

## Slide 29: 【ＴＲＹ】 次の回路図での 演算結果を答えよう
☆＋★ の演算 → Ａに☆ Ｂに★を入力する
出力結果：Ｃが◇、Ｓが◆ →◇◆(2)

## Slide 30: 【ＴＲＹ】 次の回路図での 演算結果を答えよう
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
？
０
？
１＋１ の演算 → Ａに１ Ｂに１を入力する
出力結果：Ｃが？、Ｓが？ →１０(2)

## Slide 31: 【確認課題】④
パソコン・スマホ以外で、中にコンピュータが組み込まれている機器を機器をあげてみよう。機器の中でコンピュータがどんな役割をしているかも考えよう
コンピュータが 入っている機器 | 機器の中でコンピュータが行っている役割
（例）エアコン | ・部屋の温度を計測して、その温度になるように機器を動かす

## Slide 32: ５．２進法による計算
発展

## Slide 33: ①-1 ２進法の加算
・加算は１０進法と同じように計算する
発展

## Slide 34: ①-2 ２進法の負の数の表現
－の記号が使えないので 「２の補数」を使う
※２の補数＝桁上がりを行う最小の数のこと
（例）１０１なら０１１ １０１＋０１１＝１０００（桁上がり）
☆「２の補数」の求め方（例）１０１の「2の補数」を求める
①２進法の各ケタの０と１をひっくり返す
（例）１０１ →０と１を反対にして ０１０
②①の数値に１を加える
（例）０１０ →１を加えて ０１１＝１０１の「２の補数」
発展

## Slide 35: ①-2 ２進法の負の数の表現
（例）２進法４桁で正の数・負の数の両方を表す場合
0（10） | 0000
1（10） | 0001
2（10） | 0010
3（10） | 0011
4（10） | 0100
5（10） | 0101
6（10） | 0110
7（10） | 0111
-1（10） | 1001
-2（10） | 1110
-3（10） | 1101
-4（10） | 1100
-5（10） | 1011
-6（10） | 1010
-7（10） | 1001
-8（10） | 1000
２の補数
発展

## Slide 36: ①-2 ２進法の減算
・減算は「２の補数」を使って計算する
※2の補数＝桁上がりを行う最小の数のこと
発展

## Slide 37: ①-3 ２進法の小数の表現
１０進法の場合 （例）10.125(10)
1 | ０ | . | １ | ２ | ５
１０１ ×10 | １０0 ×1 |  | １０-1 ×1/10 | １０-2 ×1/100 | １０-3 ×1/1000
２進法の場合 （例）10.111(2)
1 | ０ | . | １ | １ | １
２１ ×2 | ２0 ×1 |  | ２-1 ×1/2 | ２-2 ×1/4 | ２-3 ×1/8
発展

## Slide 38: 参考： コンピュータでの小数の表現
浮動小数点数を使う → 〇×2の〇乗で表す
（例）123.45(10)＝1.2345×10の2乗
全体の長さ、符号部・指数部・仮数部の長さはあらかじめ決めておく（この場合は全体の長さは32ｂｉｔ、符号部に１ｂｉｔ、指数部に8ｂｉｔ、仮数部に23ｂｉｔを使う）
小数点以下の桁は
・2の-1乗＝1/2＝0.1
・2の‐2乗＝1/4＝0.01
・2の-3乗＝1/8＝0.001

## Slide 39: 【確認問題】
２進法4桁で正の数・負の数を表現する場合、「2の補数」を用いる。「2の補数」は元の数値の0と1を反転させ、1を加えると求めることができる。
求める数（10進法） | 正の数を 2進法で表現 | 1と0を入れ替え、1を足す
－3（10） | 3（10） →0011（2） | 
－7（10） | 7（10） →0111（2） | 
発展

## Slide 40: ②計算の誤差
誤差＝限られた桁数で計算するため誤差が発生
打切り誤差 | 最後まで計算せず途中で打ち切ることで発生 （例）１÷３＝0.333･･･≒0.33
丸め誤差 | 四捨五入・切り捨て・切り上げを行うことで発生 （例）0.345≒0.350
桁あふれ | システムが許容できる最大値を超えることで発生 （例）９９９＋００１≒０００ 1番上の桁があふれる
発展

## Slide 41: 振返りを書こう
No.13の授業で 知ったこと（学んだこと）
思ったこと（感想） 考えたこと（経験、関連すること）
を箇条書きで３行書こう。