## Slide 1: プログラミング③
情報Ⅰ Ｎｏ．１７
ＬＥＧＯのロボットをプログラミングで動かそう！

## Slide 2: ＴＲＹ１
（説明１０分＋実習で２０分）

## Slide 3: 準備 プログラミングの準備をする
①デスクトップの 「ＥＶ３・・・」をクリック
②「ここからスタート」は
左上の×を押して閉じる
③「新しいプロジェクト」を
クリックする

## Slide 4: ＴＲＹ１ まっすぐ走らせてゴールでとめる
← 最初に使うモーターを指定
※右と左は別のモーター
右と左の力の割合を指定する
・両方同じ＝まっすぐ進む
・片方を少なくする
＝少ない方に曲がる
何回転するか指定する
・回転数を増やす
→多く長く進む
GOAL

## Slide 5: 準備 プログラムをロボットにダウンロード
①ケーブルでＰＣとロボットを接続する
②ロボットの電源を入れる
③右下のダウンロードボタンが押せる
ようになってから、ボタンを押す。
電源・実行
ボタン
電源オフ
ボタン
④プログラム名を「Project1」として
「保存する」ボタンを押す

## Slide 6: 準備 プログラムを実行する
フォルダのイラストを選択
→Ｐｒｏｊｅｃｔ１を選択する
Ｐｒｏｊｅｃｔ１の中の
→Ｐｒｏject１を選択する
①ロボットの「方向キー」でプログラムを
選択し、実行ボタンを押す

## Slide 7: ルール 一人１回はプログラミングしてみる
失敗しても構わない、試行錯誤が大切
やってみたときに観察して、次の人の改善に生かす

## Slide 8: ＴＲＹ２

## Slide 9: 準備 プログラミングの準備をする
①デスクトップの 「ＥＶ３・・・」をクリック
②「ここからスタート」は
左上の×を押して閉じる
③「新しいプロジェクト」を
クリックする

## Slide 10: ＴＲＹ２ 障害物をよけてぴったり止めよう
GOAL
①障害物をよける手順を
考える
②プログラムで入力
③ロボットを曲げるプログラムの例
右と左の力の割合を変える
→少ない方に曲がる
代わりに曲がる命令を書く

## Slide 11: コース２は意外に難しい・・・
GOAL
曲げる
曲げる
曲げる
曲げる
進む
進む
進む
進む
進む
進む
進む
曲げる
曲げる
進む
どういうコースをとるか？＝アルゴリズムを考える
☞曲げる回数が少ない方が制御しやすい・・
☞どの向きでどの位置でスタートするかも大切

## Slide 12: 準備 プログラムをロボットにダウンロード
①ケーブルでＰＣとロボットを接続する
②ロボットの電源を入れる
③右下のダウンロードボタンが押せる
ようになってから、ボタンを押す。
電源・実行
ボタン
電源オフ
ボタン
④プログラム名を「Project1」として
「保存する」ボタンを押す

## Slide 13: 準備 プログラムを実行する
フォルダのイラストを選択
→Ｐｒｏｊｅｃｔ１を選択する
Ｐｒｏｊｅｃｔ１の中の
→Ｐｒｏject１を選択する
①ロボットの「方向キー」でプログラムを
選択し、実行ボタンを押す

## Slide 14: ルール 一人１回はプログラミングしてみる
失敗しても構わない、試行錯誤が大切
やってみたときに観察して、次の人の改善に生かす

## Slide 15: ＴＲＹ３

## Slide 16: 準備 プログラミングの準備をする
①デスクトップの 「ＥＶ３・・・」をクリック
②「ここからスタート」は
左上の×を押して閉じる
③「新しいプロジェクト」を
クリックする

## Slide 17: ＴＲＹ３ センサー・条件分岐を使おう
目標：壁が近づくとＵターンして戻るプログラム
超音波センサーで
距離を測定し、一定値以下だとＵターン
開発ポイント→数字を触って実現
・壁ギリギリでＵターンさせたい
・きれいに１８０度回転させたい

## Slide 18: ＴＲＹ３ センサー・条件分岐を使おう
条件分岐
壁がある時、ない時
距離センサーの設定
※番号はセンサーの場所
繰返し命令
Uターンする命令
直進する命令
変えるのはこの数字だけ

## Slide 19: 準備 プログラミングの準備をする
①デスクトップの 「ＥＶ３・・・」をクリック
②「ここからスタート」は
左上の×を押して閉じる
③「新しいプロジェクト」を
クリックする

## Slide 20: ルール 一人１回はプログラミングしてみる
失敗しても構わない、試行錯誤が大切
やってみたときに観察して、次の人の改善に生かす

## Slide 21: 準備 プログラムを実行する
フォルダのイラストを選択
→Ｐｒｏｊｅｃｔ１を選択する
Ｐｒｏｊｅｃｔ１の中の
→Ｐｒｏject１を選択する
①ロボットの「方向キー」でプログラムを
選択し、実行ボタンを押す

## Slide 22: 【振り返り】
No.17の授業で学んだこと、思ったこと、考えたことを箇条書きで３つ書きましょう。